## Slide 1
격자 서명 HAETAE에 대한
오류주입공격과 감염형 무작위 검증 대응기법 (IRV)
서명 한 번의 오류로 비밀키가 새어 나온다 — 그리고 그것을 막는 무분기(branchless) 방어
HAETAE-120 / MODE2 · z = y + (-1)^b · LN · (c·s1)
발표자 · 소속 · 날짜

## Slide 2
BACKGROUND
배경 — HAETAE와 오류주입공격(FIA)
“수학적으로 안전해도, 실제 구현은 오류주입으로 뚫릴 수 있다.”
HAETAE
KpqC 격자 기반 전자서명 (Fiat–Shamir with aborts). 거부 샘플링 + 바이모달.
오류주입공격(FIA)
클럭·전압 글리치로 연산 중 상태를 교란해 오류 출력을 분석.
위협
단 한 번의 오류로 전체 안전성이 무너질 수 있음 → 구현자가 반드시 고려.

## Slide 3
THE ONE LINE
급소 — 비밀키를 쓰는 유일한 연산
z1[i] = y1[i] + (-1)^b · LN · (c·s1)[i]
y1 = 마스크(난수) c = 공개 s1 = 비밀키 LN = 8192
정상 서명: 매번 다른 y1이 신호를 가려 s1이 보이지 않는다. 공격 표적: 이 줄의 곱셈(c·s)과 덧셈(+y) — 마스크를 깨는 두 지점.
핵심: 정수 스케일 LN=8192는 나눗셈으로 정확히 되돌릴 수 있다(무손실). → 뒤에서 결정적.

## Slide 4
FAULT POINTS
공격 지점 3종 — T1 / T2 / RB
지점
오류 효과
방출되는 z
누설
T1
c·s 곱셈 스킵
z ≈ y (난수 노출)
차분으로 s1 복원
T2
+y 덧셈 스킵
z = c·s1 (비밀 직접)
★ 서명 1개로 s1 복원
RB
거부 검사 스킵
경계 초과 z 방출
통계적 s1 누설
T2가 헤드라인 — 다음 장에서 실제 숫자로.

## Slide 5
LEAKAGE MAP
표 1 — 오류지점별 누설정보와 이용
모든 공격 = 마스크 y 제거 → c·s1 노출(c 공개). ‘서명 출력 수’ = 공격에 필요한 서명 결과값 개수 (SCA 파형 아님)
오류효과
누설정보
이용 → 추출
서명 출력 수
SEED
시드=0 → y 예측
난수 y
y 재현 → s1
1
SIGNBIT
부호 b 반전
s1 (차분)
2·c·s1 차분 → s1
2
UNPACK
공개행렬 A 변조
s1 (차분)
다른 c 차분 → s1
2
LSB
LSB 스킵 → 다른 c
s1 (차분)
다른 c 차분 → s1
2
T1
c·s 스킵 → z≈y
난수 y
z≈y 차분 → s1
2
T2
+y 스킵 → z=c·s1
s1 직접
z/LN=±c·s1 → s1
1
RB
거부 스킵 → 경계초과 z
통계적 키정보
다수 서명 통계 → s1
다수
y 처리 4가지: ①알아낸다(SEED·T1) ②차분 상쇄(SIGNBIT·UNPACK·LSB) ③아예 없앤다(T2, 1개) ④은닉장치 무력화(RB, 통계)

## Slide 6
IMPACT
T2 공격이 통하는 이유 — 실제 값
정상
z = 100 + 8192·7
= 57444
T2 오류 (+y 스킵)
z = 8192·7
= 57344
57344 ÷ 8192
= 7 = c·s1
노출!
c는 서명에 실려 공개 → ŝ1[k] = NTT(z/LN)[k] · ĉ[k]⁻¹ (mod q)
→ 오류 서명 단 1개로 768계수 100% 복원. 비결: T2의 z는 LN의 정확한 배수라 나눗셈이 무손실 (정상 z는 57444 mod 8192 = 100 ≠ 0).

## Slide 7
THE IDEA
IRV 아이디어 — “버리지 말고 감염시켜라”
기존 (탐지-후-중단)
“검사해서 다르면 버린다” (if 분기)
→ 그 if를 2차 오류로 또 건너뛰면 무력화
IRV (감염-후-무효화)
오류 흔적을 숫자 δ에 모아 분기 없이 서명을 감염
→ 버릴 if가 없다
응답 z 확정
재계산·노름·시드
검사 → δ
δ = 0 → 서명 그대로
δ ≠ 0 → 서명 난수화(무효)
버리는 if가 없다 → 그 분기를 건너뛰는 2차 오류가 성립하지 않는다.

## Slide 8
MECHANISM M4
IRV가 T2를 잡는 법 — 재계산·비교 (M4)
핵심: 오류는 출력의 y를 지웠지만, y1은 메모리에 그대로 남아 있다 → 다시 계산하면 정상값이 복원된다.
방출된 z1
IRV 재계산 (y1 + c·s1)
잔차 (XOR)
무결함
107
107
107 ^ 107 = 0
T2 오류
7 (y 빠짐)
107 (정상 재계산)
7 ^ 107 = 108 ≠ 0
잔차 δ ≠ 0 → 다음 장의 “무분기 마스크”로 서명을 무효화. (펌웨어는 불일치 시 δ|=1로 둠 — 값이 1이든 108이든 δ≠0.)

## Slide 9
THE TRICK
무분기 마스크 — if 없는 한 줄
factor = 0u - (uint8_t)((delta | (0u-delta)) >> 63);
sig[i] ^= ks[i] & factor; // ks = SHAKE256(비밀시드 ‖ δ ‖ μ)
δ = 0 (무결함)
factor = 0x00
sig ^= ks & 0x00 = sig
→ 서명 그대로 (오탐 0)
δ ≠ 0 (결함)
factor = 0xFF
sig ^= ks & 0xFF = sig ^ ks
→ 서명 전체 난수화 (무효)
“0인가?”를 if 없이 전-0 / 전-1 마스크로 변환. 버릴 분기가 없으니 2차 오류의 표적도 없다.

## Slide 10
THE TWO BOUNDS
RB와 두 경계 — 왜 B1 < B2 인가
서명경계 B1 = 9839 (비밀 보호·빡빡) 검증경계 B2 = 12777 (위조 방지·느슨)
서명경계 B1
9839
검증경계 B2
12777
RB가 흘리는 z (예: ‖z‖=10000)
개념도(축척 아님)
정상: 서명자가 B1로 다 거른다 → 이 “틈”의 z는 존재할 수 없다. RB: 거부 검사를 스킵 → 틈의 z 방출. 검증(B2)은 통과시켜 못 잡음(Lee–Ha). IRV(M5): 검증경계가 아니라 서명경계 B1으로 재검사 → 10000 > 9839 → 차단.

## Slide 11
SECOND-ORDER
2차 오류 — 기존 방어가 뚫리는 이유
double·Lee–Ha는 main에서 “버리는 if”로 막는다:
if (mism) memset(g_sig, 0xFF, ...); // double: 두 결과 다르면 무효화
if (bad) memset(g_sig, 0xFF, ...); // leeha : 검증 실패면 무효화
2차 오류로 이 if 한 줄을 건너뛰면
무효화가 실행되지 않음
→ 누설 서명 그대로 방출 (뚫림)
IRV엔 버릴 if가 없다
sig ^= ks & factor 는 항상 실행
→ 2차 오류 성립 불가 (생존)
실측(2026-06-30): double·leeha 우회(LEAK), IRV만 차단(blocked).

## Slide 12
RESULTS
비교 — IRV가 유일하게 세 가지를 동시에
커버리지
RB 차단
2차 오류
서명시간
baseline
0 / 7
✗
—
1.0×
double
7 / 7
✓
우회됨
2.0×
leeha
6 / 7
✗
우회됨
1.14×
IRV (제안)
7 / 7
✓
생존
1.14×
IRV = 전면 커버리지(7/7) + 거부우회 차단 + 2차오류 생존 + 이중연산의 절반 비용. (코드·RAM은 double이 작아 트레이드오프.)

## Slide 13
결론
“오류를 탐지-후-중단하지 말고, 감염-후-무효화하라.
버릴 if가 없으면, 2차 오류도 없다.”
z = y + c·s1 한 줄에서만 비밀키를 쓴다 → +y 스킵 시 서명 1개로 키 복원 (57344÷8192=7).
기존 방어의 “버리는 if”는 2차 오류로 또 건너뛰면 무력화된다.
IRV는 δ≠0이면 서명을 통째로 난수화 — factor(0/0xFF)라는 분기 없는 한 줄.
검증경계가 아니라 서명경계(B1)로 다시 봐서 거부 우회까지 차단. 비용은 이중연산의 절반.